燈光系統Lighting

燈光控制系統Lighting System
舞台區控制系統
‧廠牌及型號Manufacturer And Model： ETC Express 24/48
數量Quantity︰ 1 台
‧廠牌及型號Manufacturer And Model：ETC ION XE V3.1.4
數量Quantity︰ 1 台

DMX無線系統 Wireless DMX
‧廠牌及型號Manufacturer And Model： WIRELESS SOLUTION
數量Quantity︰TX W-DMX G4 4 台，RX W-DMX G4 4 台。
調光器系統Dimmer Rack

‧廠牌及型號Manufacturer/Model： ADB EURODIM-2
- 電壓規格Volt： 220V
- 單一迴路最大負載瓦數Max. Loading Wattage： 2.5KW
‧總調光器迴路數Total Dimmer： 180迴路 (觀眾席 Dimmer:1181~204)
‧訊號輸入端可接收的訊號類別： DMX

燈光迴路配置Channel List

區域 / Area	迴路編號 / Channel No.	總迴路 Total	迴路盒型式 / Style	備註 / Notes
外區貓道F.O.H Catwalk
第一道燈光貓道 / 1st Catwalk	1~16	16	燈光線槽 / Connector Strip	一迴路兩插頭
第二道燈光貓道 / 2nd Catwalk	17~28	12	燈光線槽 / Connector Strip	一迴路兩插頭
觀眾席區Auditorium
第一左側燈光包廂 / 1st Lighting Box(L)	29~36	8	燈光方槽 / Connector Strip	一迴路兩插頭
第一右側燈光包廂 / 1st Lighting Box(R)	37~44	8	燈光方槽 / Connector Strip	一迴路兩插頭
舞台區上方Overhead
第一道燈光吊桿 / 1st Electric	45~64、134、137、141、144	24	燈光線槽 / Connector Strip	一迴路兩插頭，一組220V/30A獨立電源(H插) / DMX (B)
第二道燈光吊桿 / 2nd Electric	65~84	20	燈光線槽 / Connector Strip	一迴路兩插頭，一組220V/30A獨立電源(H插) / DMX (B)
第三道燈光吊桿 / 3rd Electric	85~104	20	燈光線槽 / Connector Strip	一迴路兩插頭，一組220V/30A獨立電源(H插) / DMX (B)
天幕燈光吊桿 / Cyc Light Batten	105~128	24	燈光線槽 / Connector Strip	一迴路兩插頭，一組220V/30A獨立電源(H插) / DMX (B)
舞台高側燈Ladder 結構：電動升降式鐵管架，底緣離地約 81~97 cm / 尺寸： 120 cm(W) x 220 cm(H)，@ 65 cm(C/C) / ☆ 每一道側燈梯共有 3 層可懸掛燈具
左舞台Stage Left / （共 3 道）	170~178	9	燈光方槽 / Connector Strip	一迴路兩插頭
右舞台Stage Right / （共 3 道）	161~169	9	燈光方槽 / Connector Strip	一迴路兩插頭
舞台區Stage
左側舞台 / Off Stage Left	138-140、142-143 145-146	7	崁入式燈光迴路盒Recessed Wall Mount	一迴路一插座
右側舞台 / Off Stage Right	129-131、132-133 / 135-136	7	崁入式燈光迴路盒Recessed Wall Mount	一迴路一插座
後舞台區 / Back Stage	147、148	2	附牆式燈光迴路盒Outlets Surface Mount Box	一迴路一插座
其他區域Other
音響反射板區 / Sound Ref. Area	149-160、179	13
迴路盒插座型式Plug Style：Three Pin (2 P+G) 母插座（頭） / 本場館無EX-CABLE

基本燈具配置Lighting System Equipment
‧追蹤燈Follow Spot：
廠牌及型號Manufacturer And Model︰Lycian Superstar 2.5
燈泡規格Bulb Style︰ 2500W 230V
數量Quantity︰ 2 台
使用位置說明 Setting Position： 第二貓道
燈具清單Equipment List

燈具名稱 / Items	燈具廠牌/型號/色夾Model	數量Quantity	燈泡規格 / Bulb Style	備註 / Notes
14°橢圓形反射聚光燈 / Ellipsoidal Reflector Spotlight	ETC/6吋	24	750W/220V	第2貓道*16盞 / 左包廂 *4盞 / 右包廂 *4盞
19°橢圓形反射聚光燈 / Ellipsoidal Reflector Spotlight	ETC/5吋	52	750W/220V	第1貓道*16盞 / 舞台 *36盞
26°橢圓形反射聚光燈 / Ellipsoidal Reflector Spotlight	ETC/5吋	64	750W/220V	舞台 *56盞 / 左包廂 *4盞 / 右包廂 *4盞
36°橢圓形反射聚光燈 / Ellipsoidal Reflector Spotlight	ETC/5吋	36	750W/220V	舞台 *36盞
佛式鏡片聚光燈 / Fresnelite	ETC/6吋	12	750W/220V	舞台 *12盞
LED佛式鏡片聚光燈 / ETC fos/4 Fresnel Lustr X8	ETC S4 S3 Fresnel Adapter Lustr X8 / https://reurl.cc/QR98Gq	10	110V~220V	舞台 *12盞 / DMX 5PIN
LED搖頭染色燈 / LED moving head dye light	ETC High End SolaPix 19 / https://reurl.cc/KeAVon	12	110V~220V / 996W	舞台 *12盞 / DMX 5PIN
LED天幕燈 Far Cyc	ETC S4 S3 Fresnel Adapter Lustr X8	8	110V~220V	舞台 *9盞 / DMX 5PIN
LED天幕燈(可當地排) Far Cyc	ADB / ALC4-2	6	110V~230V	倉庫 / DMX 5PIN
天幕燈 Far Cyc	ADB ACP1004/27*43cm	6	1KWx4 220V	倉庫(3F) / 需派人搬運
燈具插頭型式 Plug Style：Three Pin (2 P+G) 公插頭；ETC相關LED燈具為H插座 / ※本場館無 EX-CABLE及(H插)延長線欲使用請自備 / 館內ETC Gobo Holder的尺寸是B size *20 / ※館內LED 燈具備有足量訊號線，欲使用者建議來電詢問

其他設備Other

‧燈光調燈梯 Genie Lift
廠牌/型號 Manufacturer/Model： GENIE
最大工作平台高度Limit Platform Height： 26 英呎
數量Quantity： 1 台

‧外接燈光電源配電盤Extra Power：
電力及電壓規格Volt： 3φ4W 208/110V，80KVA
位置說明Position： 右舞台
數量Quantity： 1 個
燈光迴路配置示意圖Diagram of Channel

觀眾席場燈控制系統House Light System

‧場燈共有Total Channels︰ 8 迴路
‧控制系統Control System︰ DMX控制
‧廠牌及型號Manufacturer/Model： Lite-Puter DX-1220AF
‧規格說明Specification： 輸入電壓: AC 100-240V
調光輸出: 前沿調光輸出(內建LED防閃模組)
輸出電流 :每一迴路20A (最大) ， 總輸出 240A (最大)
調光控制信號輸入 : DMX512
類比調光控制輸入 : 0 – 10V
外觀尺寸482(W)×176(H)×297(D)mm
‧數量Quantity： 2 台
‧控制器操作位置Position： 右側舞台館內控台
‧備註Notes：觀眾席牆面的壁燈為日光燈管，共有4個迴路，控制開關在調光機房及燈光控制室。

舞台工作燈 Stage Work Light

‧工作燈 Work Light
統一開關操作位置Operator Position： 後台進出口
該操作位置可控制的區域如下Area：

區域 / Area	設置狀態 / Status	區域 / Area	設置狀態 / Status
舞台區 / Acting Area	有	後舞台區 / Back Stage	有
側舞台區 / Off Stage	有	側舞台區工作樓梯 / Working Stair At Off Stage	有
手動吊具操作區 / Flying Gallery	有	吊具重鐵操作貓道 / Loading Floor	有
舞台上方鋼棚 / Grid	有	燈光包廂 / Box Booth	無
外區燈光貓道 / F.O.H	有
特別說明Note： / 上述空間的一般照明，除舞台區外，其他皆在場地現場有二線式開關。 / 舞台區的照明，使用舞台上方的燈具，由燈光控制台控制。 / 左右側舞台及穿場過道的照明燈具，瓦數較低，亦可作為演出用的工作燈。

‧演出用的工作燈設備In Performance
開關操作位置Operator Position： 左右側舞台牆面上
設置區域說明 Position Description： 左右側舞台及穿場過道的牆面上
燈泡顏色Bulb Color： LED，220V燈泡